## Slide 1
第十一讲 龙芯2K PWM控制云台舵机

## Slide 2
CONTENTS
提纲
loonggpio
1
UI界面设置PWM控制云台
2
Notes: 3. ；
4. ；
5.主要任务；
6. ；
7.

## Slide 3
一、loonggpio
在loongpio库中，你可以通过简单的数行代码，对龙芯派的管脚进行输入输出操作。
安装：pip3 install git+https://github.com/Loongbian/loongpio.git
使用教程：http://dl.teach.com.cn/doc/basic.html
在引用loongpio库的对应模块后，系统将会自动配置好对应管脚的输入输出模式，并进行该模块对应的一系列准备工作。而在程序结束 后，loongpio将自动处理模块销毁、释放等工作。举例来说，如果使用loongpio按钮模块 Button ， 需要这样引用：
loonggpio

## Slide 4
一、loonggpio
通过loongpio中的Servo模块，可以简单地将舵机从其最小脉冲宽度向最大脉冲宽度移动。
可以使用一个由0到1.0间的数字来表示舵机输入信号的占空比，从而改变舵机的指向(初始化舵机后占空比 默认设定为0.5)：
舵机Servo

## Slide 5
一、loonggpio
在github上查看Servo的源码。
舵机Servo

## Slide 6
一、loonggpio
云台由两个SG90舵机组成，使用PWM0，PWM1接口，5V供电，接线如图所示：
舵机Servo
PWM0 VCC
PWM1 VCC
PWM0 GND
PWM0 GND
PWM1 PWM
PWM0 PWM

## Slide 7
二、UI界面设置PWM控制云台
使用QT Designer设计一个简单的界面，通过滑块来控制舵机的角度。使用：
python3 -m PyQt5.uic.pyuic UI.ui -o UI.py 生成py文件。
UI界面

## Slide 8
二、UI界面设置PWM控制云台
加载UI界面

## Slide 9
二、UI界面设置PWM控制云台
最终代码

## Slide 10
感谢观看！